## Slide 1: BIB exchanger Module
自動板交換機模組

## Slide 2: HARDWARE

## Slide 3: overview
下層平台, Down Transfer
推車夾持,
Carrier Clasper
升降軸, Elevator
閘門, Gate
上層平台, Top Transfer

## Slide 4: Elevator & Carrier

## Slide 5: Elevator & Carrier
模組 | 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 用途 | 備註
Elevator | 1 | Z 軸移動安全偵測-前 | Front BIB Position Detector | 偵測主機與板交換機之間是否有異物 | B接點
 | 2 | Z 軸移動安全偵測-後 | Back BIB Position Detector | 偵測板交換機與手推台車之間是否有異物 | B接點
 | 3 | Z 軸馬達 | Axis Z | 帶動 Transfer 上下移動 | 
Carrier | 4 | 推車板定位偵測 | Carrier BIB Position Detector | 偵測手推台車內的板子是否超出軌道面(近板交換機) | B接點
 | 5 | 閘門板定位偵測 | Gate BIB Position Detector | 偵測閘門處是否有異物 | B接點
 | 6 | 推車夾持氣缸 | Clasper | 夾持手推台車 | 常態：夾持
 | 7 | 閘門氣缸 | Gate | 控制閘門開關，關閉閘門時可作為手推台車內板子推出位置的基準面 | 常態：關閉
UI | 8 | 推車狀態警示燈 |  | 無亮燈：手推台車未推至定位 有亮燈：手推台車有推至定位 閃燈：提示需更換手推台車 | 
 | 9 | 閘門氣缸按鈕 |  | 開啟閘門按鈕 | 
 | 10 | 推車夾持氣缸按鈕 |  | 夾持手推台車按鈕 | 
4
5
2
1
9
10
8
6
7
3

## Slide 6: Stage

## Slide 7: Top stage
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 用途 | 備註
1 | 前軌道板偵測 | Front Track BIB Detector | 偵測軌道上有無板 (靠近手堆台車端) | B接點
2 | 後軌道板偵測 | Back Track BIB Detector | 偵測軌道上有無板 (靠近主機端) | B接點
3 | 推車板偵測 | Carrier BIB Detector | 勾板前偵測手推台車內有無板 | 
4 | 勾爪板偵測 | Hook BIB Detector | 勾板時偵測勾爪上有無板 | 
5 | 讀碼器 | Barcode Reader | 讀取板子上的條碼(板號) | 採通訊型(RS-232)
6 | 前勾爪汽缸 | Front Hook | 勾取板子(靠近手推台車端) | 常態在下
7 | 後勾爪汽缸 | Back Hook | 勾取板子(靠近主機端) | 常態在下
8 | 勾板馬達 | Axis Y | 移動勾爪 | 
2
4
3
1
6
7
8
5

## Slide 8: Down stage
2
3
1
4
5
6
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 用途 | 備註
1 | 前軌道板偵測 | Front Track BIB Detector | 偵測軌道上有無板 (靠近手堆台車端) | B接點
2 | 後軌道板偵測 | Back Track BIB Detector | 偵測軌道上有無板 (靠近主機端) | B接點
3 | 勾爪板偵測 | Hook BIB Detector | 勾板時偵測勾爪上有無板 | 
4 | 前勾爪汽缸 | Front Hook | 勾取板子(靠近手推台車端) | 常態在下
5 | 後勾爪汽缸 | Back Hook | 勾取板子(靠近主機端) | 常態在下
6 | 勾板馬達 | Axis Y | 移動勾爪 | 

## Slide 9: SOFTWARE

## Slide 10: Component – level 1
JTimer
JInBit
JOutBit
TMotor

## Slide 11: Component – level 2
JCylinder
JVacuum

## Slide 12: Component – level 3
Carrier
  Cassette Info
Elevator (Z)
Transfer (Y)
  Top Stage
  Down Stage

## Slide 13: BIB Exchanger module

## Slide 14: JCassetteInfo Class Diagram

## Slide 15: JCarrier Class Diagram

## Slide 16: JCarrier Description
bool DryRun：讀取或設定空跑模式。
int CarrierType：讀取或設定推車樣式。
bool IsCarrierExchange：讀取或設定是否更換推車。
bool IsCarrierReady：讀取或設定是否推車Ready。
int DetectCarrierType()：偵測推車樣式。(Detect by sensor)
  回傳值 0 : 推車樣式偵測 Sensor A OFF, B OFF
bool CheckCarrierType()：檢查推車樣式是否正確。
void SetCarrierInfo(n1, n2, pitch, gap)
  設定推車資訊, n1 : 第一層(最下層)層數, n2 : 第二層層數, pitch : 層與層間距, gap : 第一層與第二層間距(不包含 pitch).
bool ResetSlotStatus(status)
  重置推車所有 slot 狀態為 status, 成功回傳 true, 失敗回傳 false.
bool SetSlotStatus(slot, status)
  設定推車指定 slot 狀態為 status , 成功回傳 true, 失敗回傳 false.
int GetSlotNo(status, increasing)
  搜尋推車各 slot 符合 status 狀態的層數, increasing 設定為 true 則由下而上搜尋, 設定為 false 則由上而下搜尋, 搜尋到則回傳該樓層值(0 : 代表第一層, 1 : 代表第二層, … 以此類推), 搜尋失敗則回傳 -1.
int GetSlotHeight(slot)
  計算指定 slot 樓層的高度.
void TaskReset()：重置 Task.
int ClaspCarrier()：夾持推車 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
  回傳值：1 : 完成, 0 : 執行中, -1 : 推車樣式錯誤，與設定不符, -2 : 夾持氣缸動作逾時。
int ReleaseCarrier()：釋放推車 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
  回傳值：1 : 完成, 0 : 執行中, -1 :推車內板子未放至定位, -2 : 夾持氣缸動作逾時。
int CloseGate()：關閉閘門 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
  回傳值：1 : 完成, 0 : 執行中, -1 :閘門處板子未至定位, -2 :閘門氣缸動作逾時。
int OpenGate()：開啟閘門 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
  回傳值：1 : 完成, 0 : 執行中, -1 :閘門處板子未至定位, -2 :閘門氣缸動作逾時。

## Slide 17: JElevator
int BaseHeight：上層平台對準推車第一層的高度
int StagePitch：上下層平台間距
int DetectBIBHeightOffset：偵測推車板子高度偏移量(以進出板高度為基準)
bool SafetyProtection()： Z 軸安全保護偵測(回傳值：true 代表安全，false 代表不安全)
int GotoWorkingPosition(StageID, SlotHeight)：移動至指定平台對準指定樓層之工作高度
  StageID : 上層平台為 0，下層平台為 1。
  SlotHeight : 推車工作樓層高度。
  回傳值 : 1 : 移動完成, 0 : 移動中..., -1 : 安全保護 - 板定位異常。
int GotoDetectBIBPosition(StageID, SlotHeight)：移動至指定平台對準指定樓層之推車板偵測高度
  參數與回傳值說明同上。

## Slide 18: JTransfer Class Diagram

## Slide 19: JTransfer Description
int DistanceOfHook：前後勾爪距離
int SendBIBPosition：主機端送板點
int ReceiveBIBPosition：主機端收板點
int WaitingPosition：安全等待點
int ReadBarcodePosition：讀板號位置
int DetectCarrierBIBPosition：推車有無板偵測點
int PullInBIBPosition：推車進板點
int PushOutBIBPosition：推車退板點
bool CarrierBoardExists()：判斷平台內有無板
bool GotoDetectCarrierBIBPosition()：判斷推車內有無板
void TaskReset()：重置 Task
JTRF_FLOW_STATUS GotoDetectCarrierBIBPosition(void)：移動到推車有無板偵測點 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
JTRF_FLOW_STATUS PullInBoardFromCarrier(AnsiString &sBC)：從推車進板流程 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
  參數 sBC：板號
JTRF_FLOW_STATUS PushOutBourdToCarrier(void)：退板至推車流程 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
JTRF_FLOW_STATUS SendBoardToBoardStage(void)：送板至主機流程 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)
JTRF_FLOW_STATUS ReceiveBoardFromBoardStage(void)：從主機收板流程 (呼叫此函式前，記得先呼叫 TaskReset() 函式)

## Slide 20: 交握時序

## Slide 21: Elevator workflow

## Slide 22: Elevator Subflow - 1
下層收板
上層送板
上層退板

## Slide 23: Elevator Subflow - 2
下層退版
上層拉版

## Slide 24: Carrier Workflow

## Slide 25: Carrier – Scan Button and Light

## Slide 26: Carrier Subflow - 1
夾持推車
釋放推車

## Slide 27: Carrier Subflow - 2
開啟閘門
關閉閘門

## Slide 28: The End